Сводная таблица основных технических характеристик датчиков давления серии СДВ

| Тип измеряемого давления | гидростатическое | избыточное | абсолютное |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип датчика | микропроцессорная обработка сигнала |
|  | СДВ-ПГИ-D | СДВ-И-D | СДВ-A-D |
| Количество диапазонов перестройки | Однопре-дельный | Однопредельный или трёхпредель-ный | Однопредельный автономный | Однопредельный автономный высокоточный | Однопредельный или трёхпредельный высокоточные | Однопредель-ный или трёхпредельный | Однопредель-ный | Однопредель-ный высокоточный |
| Выходной сигнал | 4-20 мА | 4-20 мА | 0,4-2 В | 0,4-2 В | 4-20 мА | RS485; 1 Wire | RS485; 1 Wire | 4-20 мА | 4-20 мА |
| Верхние пределы измеряемого давления (ВПИ), МПа | 0,01 -100,00 | 0,01 -100,00 | 0,01 -100,00 | 0,1 -100,0 | 0,1 -100,0 | 0,1 -100,0 | 0,025-100,0 | 1,6-100,0 | 1,6-100,0 |
| Предел допускаемой основной погрешности, % | ±0,25; ±0,5; ±1,0; | ±0,25; ±0,5; ±1,0; | ±0,25; ±0,5; ±1,0; | суммарная погрешность*: ±0,25; ±0,5 | суммарная погрешность*: ±0,25; ±0,5 | суммарная погрешность*: ±0,25;±0,5 | ±0,10; ±0,15; | ±0,25; ±0,50; | ±0,25; ±0,5; ±1,0; | суммарная погрешность*: ±0,25; ±0,5; |
| Предел дополнительной температурной погрешности, %/10°С | ±0,15; | ±0,15; | ±0,15; |  |  |  | ±0,05; ±0,10; | ±0,10 | ±0,15; |  |
| Напряжение питания, В | 12...36 | 12...36 | 2,7...5,5 | 2,7...5,5 | 12...36 | 7...15; 12...30 | 7...15; 12...30 | 7...15; 12...30 | 12...36 | 12...36 |
| Тип электрического соединителя | кабель с капиляром | разъем 2РМД; DIN43650; | разъем 2РМД; DIN43650; | разъем 2РМД; DIN43650; | разъем 2РМД; DIN43650; | разъем 2РМД | разъем 2РМД | разъем 2РМД | разъем 2РМД; DIN43650; | разъем 2РМД; DIN43650; |
| Настройка датчика | коммуникатором СДВ | коммуникатором СДВ | через интерфейс | коммуникатором СДВ |
| Наличие ЕХ | есть | есть | нет | есть |
| Внешний вид, габаритные, присоединительные размеры | М20х1,5 (защитный колпачок), кабельный ввод -рис. №7 | М20х1,5; М12х1,5; G1/2 - рис. 2; М36х1,5 (открытая мембранна) - рис. 4; М20х1,5 (открытая мембранна) - рис. 6; | M20x1,5;M12x1,5;G1/2-phc. 1; М36х1,5 (открытая мембранна) - рис. 3; М20х1,5 (коррозионно-стойкий) - рис. 5; | М20х1,5; М12х1,5; G1/2 - рис. 2; М36х1,5 (открытая мембранна) - рис. 4; М20х1,5 (коррозионно-стойкий) - рис. 6; |
| Пылевлагозащита | IP68 | IP54, IP65 |
| Температура измеряемой среды, °С | -50...+110 (в зависимости от исполнения) |
| Температура окружающей среды, °С |  |

* - суммарная погрешность представляет собой комбинацию основной и дополнительной температурной погрешности во всем диапазоне рабочих температур, и определяется как максимальное отклонение действительной характеристики преобразователя от расчетной.