Опросный лист на терморегулятор ТР

1.Выбрать исполнение контура регулирования ( для регулирования отопления, горячего водоснабжения или вентиляции), затем выбрать тип контроллера с подтверждением количества датчиков температуры.(см.табл)

| Исполнения | Контроллер | Контуры регулирования | Комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
| -07 | -28 | -49 | ВТР-10И (прог.14) | Отопление | 1ИУ+2шт.ТВП+1ТВН |
| -08 | -29 | -50 | ВТР-10И (прог.24) | ГВС | 1ИУ+1ТВП |
| -09 | -30 | -51 |  |  | 1ИУ+2ТВП |
| -10 | -31 | -52 |  |  | 1ИУ+3ТВП |
| -11 | -32 | -53 | ВТР-10И (прог.11) | 2-ва контура Отопления | 2ИУ+4ТВП+1ТВН* |
| -12 | -33 | -54 | ВТР-10И (прог.22) | 2-ва контура ГВС | 2ИУ+2ТВП |
| -13 | -34 | -55 | ВТР-10И (прог.12) | ГВС+Отопление | 2ИУ+3ТВП+1ТВН |
| -14 | -35 | -56 | ВТР-10И (прог.33) | Вентиляция | 2ИУ+4ТВП+1ТВН |
| -15 | -36 | -57 | Овен ТРМ32-Щ4 | ГВС+Отопление | 2ИУ+3 датч+1нар. |
| -16 | -37 | -58 |  |  | 2ИУ+4 датч.+1нар. |
| -17 | -38 | -59 |  | ГВС | 1ИУ+1датч |
| -18 | -39 | -60 |  | Отопление | 1ИУ+2датч+1нар. |
| -19 | -40 | -61 |  |  | 1ИУ+3датч.+1нар. |
| -20 | -41 | -62 | ОвенТРМ33-Щ4 | Отопление+Вентиляция | 1ИУ+2датч+1нар. |
| -63 | -64 | -65 | ОвенТРМ133М-02 | Отопление+Вентиляция | 2ИУ+3датч+1нар. |

Примечание. 1.Количество насосов, контактных датчиков защиты и контроля работы насосов, а также места их установки определяются при проектировании в зависимости от параметров объекта и требований НД.

2 1ТВН* - устанавливается с северной стороны здания.

3. Нар. – датчик наружного воздуха.

2. Выбрать диаметр  условного прохода ИУ по необходимому расходу.

Пример записи условного обозначения при заказе терморегулятора с 1ИУ диаметром условного прохода Ду50 для регулирования в контуре ГВС с комплектом датчиков 2ТВП (АЛШ 2.997.002-30).

3. Примерные схемы применения терморегулятора ТР-2.

1) Регулирование в системе отопления                                                                                                                   Приложение.

2) регулирование в системе горячего водоснабжения

Рисунок В.1 – Монтажная схема регулятора с контроллером ТРМ32

в системе управления  контуром отопления и ГВС.                                                                                           Рисунок В.2 – Монтажная схема регулятора с контроллером ТРМ33 в системе                   управления приточной вентиляции и контуром отопления.

ВТР-04И заменен на ВТР-10И

Рисунок В.3 – Монтажная схема регулятора с контроллером ТРМ133М-02 в системе управления приточной вентиляцией с водяном калорифером.

# Text boxes

Рисунок Б.1 – Монтажная схема регулятора ВТР-10И (программа 14) в системе управления  одним независимым контуром отопления

Т1

Т2

Т3

М1

М2

ВТР-10И -14

ИУ

Т1

ВТР-10И -14

ИУ

Т2

Т3

Рисунок Б.2 – Монтажная схема регулятора ВТР-10И (программа 14)  в системе управления  одним  контуром зависимой системы отопления

М1

М2

ВТР-10И -24

Т1

ИУ

Т2

Т3

Рисунок Б.3 – Монтажная схема регулятора ВТР-10И (программа 24) в системе управления  одним контуром ГВС

М1

М2