| Первичный преобразователь | Пределы измерений, °C | Первичный преобразователь | Пределы измерений, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | НСХ | нижний | верхний | Тип | НСХ | нижний | верхний |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТХК | L | -50 | +50 | TXA | K | 0 | 800 |
|  |  | -50 | +100 |  |  | 0 | 900 |
|  |  | -50 | +150 |  |  | 0 | 1100 |
|  |  | -50 | +200 |  |  | 0 | 1300 |
|  |  | 0 | 100 |  |  | 200 | 600 |
|  |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 1200 |
|  |  | 0 | 300 |  |  | 400 | 900 |
|  |  | 0 | 400 |  |  | 600 | 1100 |
|  |  | 0 | 600 |  |  | 700 | 1300 |
|  |  | 0 | 800 | ТПП | S | 0 | 1300 |
|  |  | 200 | 600 |  |  | 0 | 1600 |
|  |  | 200 | 800 |  |  | 0 | 1700 |
| TXA | K | 0 | 300 |  |  | 500 | 1300 |
|  |  | 0 | 400 |  |  | 1000 | 1700 |
|  |  | 0 | 600 |  |  |  |  |
| ТПР | В | 300 | 1000 | ТСП | 100П (PtM100) | 0 | 400 |  |
|  |  | 300 | 1600 |  |  | 0 | 500 |  |
|  |  | 1000 | 1600 |  |  | 0 | 600 |  |
|  |  | 1000 | 1800 |  |  | 0 | 800 |  |
| ТСП | 10П (PtM10) | 0 | 300 |  |  | 200 | 1000 |  |
|  |  | 0 | 500 |  |  | -200 | 600 |  |
| ТСП | 50П (PtM50) | -70 | -180 |  |  | -200 | -70 |  |
|  |  | -120 | +30 |  |  | 0 | +50 |  |
|  |  | -200 | +50 |  |  | -50 | 0 |  |
|  |  | -200 | -70 |  |  | -50 | +50 |  |
|  |  | -50 | 100 |  |  | -50 | +100 |  |
|  |  | 0 | 50 | ТСМ | 50М (СuM50) | 0 | 50 |  |
|  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |
|  |  | 0 | 150 |  |  | 0 | 150 |  |
|  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 180 |  |
|  |  | 0 | 300 |  |  | 0 | 200 |  |
|  |  | 0 | 400 |  |  | 50 | 100 |  |
|  |  | 0 | 500 | ТСМ | 100М (СuM100) | -50 | 0 |  |
|  |  | 0 | 600 |  |  | -50 | +50 |  |
|  |  | 0 | 800 |  |  | -50 | +100 |  |
|  |  | 0 | 1000 |  |  | -25 | +25 |  |
|  |  | 200 | 600 |  |  | 0 | 10 |  |
| ТСП | 100П (PtM100) | -120 | +30 |  |  | 0 | 25 |  |
|  |  | -70 | +180 |  |  | 0 | 50 |  |
|  |  | -90 | +25 |  |  | 0 | 100 |  |
|  |  | -25 | +50 |  |  | 0 | 150 |  |
|  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 200 |  |
|  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |
|  |  | 0 | 150 |  | - |  |  |  |
|  |  | 0 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 300 |  |  |  |  |  |
| Диапазоны изменения сигналов постоянного напряжения и тока |  |
| Напряжение | 0…20 mV 0...50 mV 0...100 mV | Шкалы по заявке потребителей | Токt | 0…5 mA 4...20 mA | Шкалы по заявке потребителей |  |
| НСХ – номинальная статическая характеристика преобразования Диапазоны изменения входного сигнала соответствуют: - для термопар ГОСТ Р 8.585-2001; - для термопреобразователей сопротивления ГОСТ 6651-94 |  |